公      告

公告字號:102服管字第0423-4號公告

日期：102年4月23日

主旨: 車牌辨識系統招標公告

說明:

- 依據管理委員會第十三屆第九次會議決議，以「水蓮山莊社區採購及變賣作業辦法」相關規定辦理。

- 招標機構：水蓮山莊公寓大廈管理委員會

- 招標標的：汐止區湖前街110巷97弄24號(請現場勘查、丈量)。

- 決標方式：合理標方式決標

- 聯絡人：服務中心副理，電話：02-26908899分機88000

- 領標事項：

  - 本招標案採電子領標

  - 得經公告網站下載本招標文件電子檔

- 截標日期：102年5月7日(星期二)前以掛號郵遞南港郵政2133號信箱(郵戳為憑)。(投標資料郵寄或直接送至機構地址，不得投標。)

水蓮山莊管理委員會 敬啟

社區管理服務中心 製

# 水蓮山莊管理委員會公開招標公告

### 公告日：102 / 04 / 23

[機關名稱] 水蓮山莊管理委員會
[標案名稱] 車牌辨識系統
[標案案號]102030005
[單位名稱]管理服務中心
[機關地址] 221新北市汐止區湖前街110巷97弄24號
[聯絡人] 服務中心 副理
[聯絡電話](02)2690-8899分機88000
[傳真號碼](02)2690-8221
[招標狀態]第一次公開招標
[財物採購性質]非屬財物之工程或勞務
[預算金額]  元
[是否須繳納押標金] █是□否
[押標金額度]  □NT:   元、█投標金額:_5_%、 □無。
[公告日]102/04/23 
[是否訂有底價]□是█否
[領標文件費] □NT:_______元，□以現金付款、□轉帳付款、█免費。
[機關文件費指定收款機關單位、人員]： 水蓮山莊管理委員會 管理服務中心 副理
[招標文件領取地點]：台灣採購公報網電子領標

[截止投標時間] 102/05/07 (星期二)17:00時

[開標時間] 以電話通知,廠商需到場參加簡報及議比價
[開標地點] 221新北市汐止區湖前街110巷97弄24號管理服務中心二樓會議室

[郵遞投標]：南港郵第2133號信箱，以郵戳為憑(投標資料郵寄或直接送至機構地址，不得投標)。

[其它內容] :請詳招標內容、規格

水蓮山莊管理委員會【車牌辨識系統】招標須知

壹、廠商資格

一、投標廠商資格及應備文件

(一)、投標廠商基本資格：營利或非營利之公司、組織、團體、機關(構)、學校，由個人名義投標者，概不受理。

(二)、廠商設立時間，須具十年(含)以上、資本額須壹仟萬元(含)以上。

(三)、具承做【停車場車牌辨識系統】實蹟證明。

二、投標廠商應檢附之證明文件影本：

（一）投標廠商聲明書正本一份（投標廠商及負責人均需用印）。

（二）登記或設立證明。如公司登記或商業登記證明文件、工廠登記證、許可登記證明文件、執業執照、開業證明、立案證明或其他由政府機關或其授權機構核發該廠商係合法登記或設立之證明文件。前項證明，廠商得以列印公開於目的事業主管機關網站之資料代之。

（三）納稅證明，如營業稅或所得稅：為營業稅繳款書收據聯或主管稽徵機關核章之最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯。廠商不及提出最近一期證明者，得以前一期之納稅證明代之。

（四）附承做【車牌辨識系統】客戶用印正本之實績證明。

貳、社區車牌辨識系統招標規格 :請參考附件“水蓮山莊社區車牌辨識系統規格書”

一、履約要求

(一)延遲扣款規定

1、本工程如有超過各項文件交付期限：

決標日後45天內交付軟體操作手冊、用印之保固書等，超過期限應按逾期日數，每日依契

約價金總額 1 ‰計算逾期違約金。

2、本工程如有超過各項工程完工期限：

決標日後45日曆天內未完成工程施作及功能測試正常等，超過期限應按逾期日數，每日依契

約價金總額 1 ‰計算逾期違約金。

（二）保固期間為五年，管理委員會發現功能有問題，通知廠商知悉後，廠商應迅速謀求對策、

處理問題於壹個月內期限解決問題，若未能依限處理完成，得作成書面報告說明，經管理

委員會同意確認才可免罰，否則每逾一日，本會得按保固金之百分之一計算懲罰性違約金

，並由保固保證金中扣抵，至扣完為止。

（三）例外辦法

若延遲交貨之原因可歸責於本會或其他不可抗力因素時，廠商可提出事實書面報告，經本會

同意後免除此延誤之天數與罰金。

（四）損害賠償

廠商於得標後須保證履行契約規定，若於契約進行時使本會或本會之軟硬體設備蒙受損失

或有設備系統安全受損害，無法正常運作時，概由廠商負責賠償及修復，情節重大時，本

會得終止或解除契約，並止付款項。

（五）權利瑕疵擔保

廠商應保證本案交付適用之產品未侵害他人之著作權及其他權利，如有侵害他人合法權益

時，應由廠商負責處理並承擔一切法律及賠償責任；若導致本會不得繼續使用時，除賠償

全部價金外，並且負責賠償本社區住戶損失，損失金額以本約價金計算。

（六）智慧財產歸屬

承包廠商須交付之本案相關軟體項目中如包含第三者開發之產品，應切結保證（或提供授

權證明文件）軟體使用之合法性（以符合中華民國著作權法規範為準 ），並提供手冊、磁

片或光碟片（若為共享軟體不在此限，惟仍應取得使用授權 ）。承包廠商如有隱瞞事實或

使用未授權軟體之行為，致使本會遭致任何損失或聲譽之損害時，承包廠商應負一切損失

與責任，及受法律上處分。承包廠商自行開發之電腦程式應提供系統軟體原始程式碼（若

應用程式係由程式開發工具所開發，應將處理程序、鍵值定義及操作步驟等明列說明以代

替原始程式碼）光碟片三份，經再生測試無誤後，交由本會保管做為系統維護之用，系統

相關軟體如有修改時應配合一併更新。承包廠商應提供必要之指導及訓練，以協助後續保

養維護由其它廠商承攬轉移之順利進行。

（七）軟體如由網路升級或維修均由乙方同意授權給甲方使用,甲方不另付費。

（八）車牌辨識系統之辨識率需能達到99%以上（不含故意污損/塗改在內，有歪斜/加框/凹陷/偏

移等會造成無法辨識者），驗收不合格經7個工作日仍無法改善達到辨識率99%以上，則解約重新招標。

參、招標評選作業:

一、於收受投標文件後，廠商須列席（出席人員每一廠商至多推派兩人為限 ），未出席視同放

棄，本會先就投標廠商資格文件進行審查，符合條件者方可參與評審。評審過程包括企劃

書書面審查及現場評審。

二、依資格審核通過之投標廠商依抽籤之順序，由投標廠商提出精要簡報5分鐘，提出自家廠

商與其它廠商之強項處，隨即開價格標後，採【合理標】進行投票作業。

三、由各評選委員依評選項目、配分及優勝廠商評定方式，選出優勝廠商。

車牌辨識系統公司資格審查登記表

公司名稱：

| 項次 | 資格審查項目 | 提送之規範 | 提送資料頁次 | 合格(V) | 不 合格 (V) | 缺失原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司登記時間，須具十年（含）以上、資本額須壹仟萬元（含）以上，可供證明之文件影本 |  |  |  |  |  |
| 2 | 投標廠商切結聲明書正本(投標廠商及負責人均需用印) |  |  |  |  |  |
| 3 | 附承做【車牌辨識系統】客戶用印正本之實績證明 |  |  |  |  |  |
| 4 | 投標廠商應於送達標函時，繳納標單及押標金(現金或金融機構簽發之即期支票並以管委會為受款人或設定質權之金融機構定存單) |  |  |  |  |  |
| 5 | 最近一期完稅證明(廠商不及提出最近一期證明者,得以前一期之納稅證明取代之) |  |  |  |  |  |
| 6 | 無銀行退票紀錄者(附最近六個月證明) |  |  |  |  |  |
| 7 | 證明文件影本應加蓋公司大小章並加註『與正本相符』字樣 |  |  |  |  |  |
| 審 查 總 結 |  |  |  |  |  |
| 審查人員簽名： |  |

評選委員評選評分表

廠商組別：車牌辨識系統

評選委員編號：                               日期：    年    月    日

| 評選項目 | 評選子項 | 配分 | 廠商編號及得分 | 評選意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 技術、人力及配備 | 主要工作人數及配置、工作計畫、預定進度之完整性、可行性（15分） | 30 |  |  |  |  |
|  | 符合社區管理項目所需之各項必要配備（15分） |  |  |  |  |  |
| 專業管理能力 | 管理計畫之完整性、可行性（5分） | 15 |  |  |  |  |
|  | 硬體不中斷服務之風險管理（備援、履約應變及災害復原之規劃及執行方式）（10分） |  |  |  |  |  |
| 履約能力 | 資本額、年營業額（5分） | 15 |  |  |  |  |
|  | 工作實績及服務經驗（5分） |  |  |  |  |  |
|  | 是否有違規、危安事件記錄（5分） |  |  |  |  |  |
| 價格 | 正確性（10分） | 30 |  |  |  |  |
|  | 完整性（5分） |  |  |  |  |  |
|  | 合理性（將「標價金額」除以「以上各項得分」之商數作為評分依據，商數越低者，分數越高）（15分） |  |  |  |  |  |
| 簡報及 答詢 | 簡報之完整性、可行性（5分） | 10 |  |  |  |  |
|  | 對評選委員問題之答覆（5分） |  |  |  |  |  |
| 得 分 合 計 | 100 |  |  |  |  |
| 序 位 |  |  |  |  |  |

1.評選委員依簽到單序號領取評分表，逐項評分並填寫得分合計及序位。

2.每一廠商企劃服務說明時間以5分鐘為限。

3.出席企劃服務說明者須為公司負責人或代理人。

4.評選委員詢問時間5分鐘，廠商答詢時間5分鐘，議價時間5分鐘。

評選委員簽名：

評選委員評選總表

廠商組別：車牌辨識系統

| 廠商編號 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廠商名稱 評選委員 |  |  |  |
|  | 序位 | 序位 | 序位 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 序位合計 |  |  |  |
| 名次 |  |  |  |

1.依各評選委員所填評分表彙整為評選總表累計各廠商「序位和」，全部評選結果應由各出席評選委員簽名確認。

2.序位積分總和分數最低者為第一名廠商。評選結果如有兩家（含）以上，序位積分最低並相同者，以標價低者為第一名廠商。

出席評選委員簽名：

四、標單與切結書

標案名稱：車牌辨識系統

| 投標項目 | 投標含稅金額(新台幣：元) | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 含稅總金額 新台幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整 |
| 投標廠商切結： 投標公司願依上列總金額承攬車牌辨識系統合約。 投標公司對本標案之招標公告、投標須知及相關文件內容，均已完全明瞭、接受。 投標公司參加投標，願遵守相關法令規定絕不圍標，若有違反，願無條件放棄承攬資格。 公司名稱： (印章) 負責人： (印章) 地址： 電話： 中 華 民 國 年 月 日 |

五、報價單 :

| 次 | 項 目 | 單位 | 數量 | 單價(含稅) | 總價(含稅) | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 車牌辨識系統軟體、硬體 | 式 | 1 |  |  |  |
| 2 | 配管、配線財料 | 式 | 1 |  |  |  |
| 3 | 施工安裝費 | 式 | 1 |  |  |  |
| 4 | 測試及保固費 | 式 | 1 |  |  |  |
| 5 ~ 20 |  |  |  |  |  |  |
| 總計 |  |  |  |  |  |  |

其餘5~20項安裝品名、品牌、數量、單價、總計，由廠商盡量詳細填寫、自行加註。

另需提供保固期後，維護保養（包含軟體升級、版本更新）服務費用及其內容（如一個月

到現場維護次數、工作項目等）之報價（含稅），詳如下列：

1. 設備及軟體甲方買斷，每月之保養維護費，軟體免費升級甲方不另付費。

2. 設備買斷（保固五年），軟體以承租年限付款。免費升級甲方不另外付費。

3. 所有設備及軟體採用租賃方式,請廠商訂定租賃期限

廠商:                        (印)  負責人:               (印)

中  華  民  國   一 ○ 二   年       月          日

附件:

水蓮山莊社區車牌辨識系統規格書          102/04/11修三版

第一頁共四頁

- 一般需求:

  - 需安裝車牌辨識攝影機位置及數量:

| 項目 | 位置 | 汽車入口 | 機車入口 | 汽機車出口 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大 門 口 | 2 | 1 | 1 |  |
| 2 | A B C 區停車場 | 7 |  | (7) | 出口不裝 |
| 3 | B C 區公用停車場 |  |  |  | 不裝 |
| 4 | 露天停車場 | 1 |  | 1 | 本次不裝 |
| 註: 1.A1區入口為汽機車共用.2.露天停車場若併入本系統則入口為汽機車共用. |  |

  - 車牌辨識系統示意圖: 如第四頁所示

  - 車牌辨識系統需求

1-3-1.水蓮住戶擁有每一個停車位(自有產權並自用或租賃使用),可登記多部車牌號碼,連同住戶資訊登入中央空制器(MC-2)中. 車輛進入社區大門, 啟動(可依感應排程或24小時與門口監控器連線)入口攝影機, 拍攝車牌號碼經影像處理器(LPR)與登入之資訊在門口監控器(MC-1)比對作研判, 若車牌號碼與登入號碼相同, 且車位顯示空出中, 則車牌影像辨識器(LPR)會發出指令, 使柵欄自動開啟, 讓車進入, 否則柵欄不開, 且發出警示聲, 由警衛出面處理.(若是因系統辨識錯誤或故障, 則警衛可手動開啟柵欄, 讓車通過).

1-3-2.住戶車輛開到區停車場入口停下, 感應圈驅動”區攝影機(CAM-5-11)及區車牌影像處理器(DSP-5-11)”做第二次辨認後, 開啟柵欄, 讓車進入停放, (確認停對停車區並自動送出訊號到中央控制器, 記錄車位為已停車中).

1-3-3.住戶每一車位為停車中時, 另一登入系統車號車不能進入. 住戶車開離停車位, 經社區大門時, 車速在60Km/時內, 出口攝影機(CAM-4)及車牌影像處理器(PLR)會拍攝車號照片及錄製影像(儲存系統內六個月或以上).同時發出指令(經MC-1至MC-2), 恢復停車位為空出中.另一已登入系統車方始能進入.若住戶欲開入一部未登入車牌號車時,或車位已停車則其他已登錄車輛必須在警衛室辦理登記後始可進計時收費停車場.

1-3-4. 上述拍攝影像均需打上地點及時間(年/月/日/時/分/秒).

1-3-5. 中央控制器(MC-2)放置於社區中控室, 可接監視器,鍵盤,滑鼠作遠端照片/影像調閱/住戶資訊變更等管理作業. 同時可接至警衛室（門口監控器）(MC-1)同步監控. 警衛室（門口監控器）( MC-1)不能更動任何資料. 各區出入口應有相應設備以防中央控制器當機時不會影響各區車輛進出.

1-3-6. 上述系統全部或部分設備應可依排程或24小時作業, 並可多頻道同時拍攝/錄影/啟動警報/遠端監看/遠端傳輸/遠端雙向通話等功能.

1-3-7. 門口監控器度(MC-1)及中央控制器度(MC-2)可分割各種畫面進行監控及調閱儲存影像.

1-3-8. 上述系統相互間需有雙向語音通話功能.

第二頁共四頁

1-3-9. 上述系統, 必須能辨識政府公布實施之車牌(含私人轎車/計程車/小型巴士/軍警車/政府部門及外交使館轎車等車使用之車牌).新舊車牌均可使用（包括7碼新車牌）。

1-3-10.上述系統之辨識率, 需能達到99%以上(不含故意污損/塗改在內. 有歪斜/加框/凹陷/偏移等會造成無法辨識者, 車主必須先修好).

1-3-11.本系統操作/調閱及變更住戶登入資訊等, 須能設定四階密碼管制. 其權限等級將由管委會另行規定.

- 車牌辨識系統各項設備規格

2-1. 攝影機:

2-1- 1. 感應裝置: 1/3”Sony HQ(or HAD) CCD, 黑白影像 類比攝影.

2-1- 2. 掃描方式: NTSC制交織掃描(Interlace Scanning).

2-1- 3. 有效像素: 768(H)X494(V).

2-1- 4. 解析度: 570 TVL.

2-1- 5. 鏡頭: 5-50 mm可調式(含Vario-Sonnar 或等級廠鏡片).

2-1- 6. 感光能力: 0 lux, 10-30 meters.

2-1- 7. 訊號雜訊比: 大於60dB(AGC Off時).

2-1- 8. 訊號輸出: 1.0 Vp-p/75-Ohm, 接至BNC接頭.

2-1- 9.  LED: 紅外線LED(Infrared LED)及自動補強灯光復.

2-1-10. 箱體: 鋁擠型外箱含遮陽罩/前後蓋, 防塵防水特性為IP66(含)級以上.

2-1-11. 散熱方式: 內建風扇.

2-1-12. 工作溫度: 攝氏-10至+70度.

2-1-13. 電源: 12 V-DC(單體SMPS, 90-260 V-AC/12 V-DC, 100-Watts以下).

2-1-14. 附屬裝置: 依軟體設計需要相關接頭.

2-1-15. 安裝: CAM-1/2/3/4裝置室外需能承受16級強風.及8級強震.

CAM-5/6/7/8/9/10/11裝置車道牆角需能承受8級強震.
                     或比上述更高等級之產品。

2-2. 車牌辨識影像處理器(DSP):

2-2-1. 大門三個入口車道及一個出口車道共四組攝影機可接至一個複合型影像處理器(LPR);, 各區入口道攝影機拍攝之車牌類比影像則經單體(DSP)處理器. 兩種影像處理器的輸出接到門口監控器(CM-1)及中央控制器(CM-2)作即時比對/辨識/監看.

2-2-2. 每組影像處理器裝置信Micro SD卡, 以備傳輸網路中斷時能保存資訊及影像話. 作後續傳送之用.

2-2-3. 大門口影像處理器(LPR)及各區入口影像處理器(DSP)需能傳出訊號去控制柵欄機.

2-2-4. 機殼: 1.2mm厚, 工業級鐵板, 黑色細噴沙陽極處理.

2-2-5. 安裝: LPR可裝置在警衛室, 各區DPS則裝置在柵欄機附近牆上, 必須固牢防震.

2-2-6. 工作溫度: 同2-1-12.

2-2-7. 防塵防水等級: IP64(含)以上.

2-2-8. 電源: 同2-1-13.

第三頁共四頁

2- 3. 車牌辨識門口監控器(MC-1):

2-3- 1. CPU: Intel i7, 4-核心或類似特性者.

2-3- 2 主機板: Intel晶片組或類似特性者.

2-3- 3. 記憶體: 可容納所需功能者(64GB或以上).

2-3- 4. 硬碟; 可供系統所需者(2GB或以上).

2-3- 5. 顯示卡: 內建主機板橋上.

2-3- 6. I/O裝置: 依本系統所需求(控制鍵盤/20”以上液晶螢幕監視器及其他).

2-3- 7. 電源: 內建或單體外掛90-260 V-AC SMPS.

2-3- 8. 機殼: 材質如2-2-4.

2-3- 9. 作業系統; 建議採用Window 7 或8以上Home 64位元. 版本變更應免費升級。

2-3-10. 軟體: 建議採用最新近且容易升級版本以達成1-3所列需求; 若涉有版權者, 需取得證明文件.

2-4. 車牌辨識中央控制器:

2-4-1. CPU, 主機板, 顯示卡, 電源, 機殼, 作業系統, 軟體(需能鍵入和變更住戶資訊, 同時能達成1-3所列需求)等, 同2-3項.

2-4-2. 記憶體: 依所需要求選用(2GB以上).

2-4-3. 硬碟: 1TB或以上.

2-4-4. I/O: 監視器(20”以上液晶螢幕); 滑鼠; 鍵盤, US, RS-232, RJ45, TV及其他.

2-4-5. 本中央控制器可接區域網路, 但列為附加功能, 暫不開放.

2-5. 纜線:

2-5-1. 攝影機(CAM)至車牌辨識影像處理器(LPR-DSP): 5C2V同軸電纜.及BNC接頭.

2-5-2. 影像處理器至門口監控器(MC-1);門口監控器與中央控制器(MC-2)間:光纖電纜線.

2-5-3. 所有電源線必須是SPT-2雙絕緣電線(插頭需符合台灣規格).線材使用品牌須為太
平洋或華新麗華。

第四頁共四頁

水蓮社區車牌辨識系統示意圖

大門 機車進入閘   CAM-1(DSP-1

大門 汽車進入閘一 CAM-2(DSP-2

大門 汽車進入閘二 CAM-3(DSP-3

大門 汽機車出口閘 CAM-4( DSP-4

A-1 汽機車入閘   CAM- 5(DSP- 5

A-2 汽車進入閘   CAM- 6(DSP- 6

B   汽車進入閘   CAM 7(DSP- 7        -

C-2 汽車進入閘   CAM- 8(DSP- 8

C-4 汽車進入閘   CAM- 9(DSP- 9

C-6 汽車進入閘   CAM-10(DSP-10

C-8 汽車進入閘   CAM-11(DSP-11-

# Text boxes

MONITOR

M-1

LPR-1

LPR—MC-1

MONITOR UNIT

CONTROL

KEYBOARD K-1

ALRAM/MIC/SPEAKER

攝影機

影像處理器

單體    複合體

門口監控器

影像處理/SD-卡儲存

柵欄控制

警示聲

即時監控

通話

MONITOR

M-2

LPR-MC-2

CONTROL UNIT

KEYBOARD K-2

ALARM/MIC-SPEAKER

PC/TV

攝影機

單體影像處理器

中央控制器

影像處理/柵欄控制

警示聲

停車戶資訊輸入/儲存

即時監控

影像儲存/調閱/編輯/打印

通話